ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

РУЧНОЙ ШТАБЕЛЕР

Внимание: перед началом использования штабелера  необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией.

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ИМЕННО НАШ ШТАБЕЛЕР.

ВНИМАНИЕ! Вся информация, приведенная в данной инструкции, основывается на данных, доступных на момент печати. Завод оставляет за собой право вносить изменения в производимую продукцию в любой момент времени без предварительного уведомления, если таковые не ухудшают потребительские свойства и качества производимого товара.

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Модель |  | SYC | SYC | SYC | SYC | SYC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъем ность | Кг | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 |
| Высота подъема | мм | 1600 | 1600 | 1600 | 2000/2500/ 3000 | 2000/2500/ 3000 |
| Длина вил | мм | 900/1000/ 1150 | 900/1000/ 1150 | 900/1000/ 1150 | 900/1000/ 1150 | 900/1000/ 1150 |
| Расстояние между вилами | мм | 310-850/ 550 | 310-850/550 | 310-850/550 | 310-850/550 | 310-850/550 |
| Ширина вил | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Радиус поворота | мм | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 |
| Общая высота | мм | 2060-2080 | 2060-2080 | 2060-2080 | 2060-3530 | 2060-3530 |
| Минимальная высота вилки | мм | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |

- УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

Для предотвращения утечки масла из масляного бака во время транспортировки, воздушный винт (№.F249) заменен на маслосъемный винт на заводе, но перед началом работы его необходимо вернуть на место. Для этого выверните винт уплотнения масла, затем вверните воздушный винт, который находится в сумке запасных частей, для обеспечения доступа воздуха в масляной бак

- РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Перед работой оператор должен внимательно изучить данную инструкцию

  - Не используйте ручной штабелер, если вы не знакомы с ним и не обучены или не уполномочены делать это.

  - Не используйте ручной штабелер, если вы не проверили его состояние.  Особое внимание уделите колесам, ручке, направляющей раме, рулевому колесу, мачте и т. д.

  - Штабелер необходимо использовать на твердой ровной поверхности. Избегайте столкновений со стальными листами, углами оборудования, железными и другими объектами, которые могли бы повредить колеса, не допускайте ударов вилочного захвата о груз.

  - Штабелер не предназначен для подъема людей.

  - В целях безопасности оператору необходимо надевать перчатки перед работой.

  - В процессе подъема груза не стойте рядом со штабелером. Используйте только исправный штабелер. Строго запрещается стоять под вилочным захватом во время перемещения груза. Держите вилочный захват на высоте не более 300 мм от земли.

  - Не поднимайте груз массой больше заявленной грузоподъёмности.

  - Груз должен быть центрирован между двумя вилками, запрещается нагружать одну сторону вилочного захвата. Строго контролируйте положение центра тяжести груза. Располагайте груз симметрично относительно вилочного захвата. Размещайте груз по центру вилочного захвата, ближе к раме.

- ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - Гидравлическое масло

Пожалуйста, проверяйте уровень масла каждые 6 месяцев. Используйте гидравлическое масло марки  ISO VG32, вязкостью 32cSt при температуре 40oC, общий объем около 2,0 литра.

  - Проверка и техническое обслуживание.

Необходимо ежедневно проверять ручной штабелёр. Особое внимание следует уделить колесам, осям, а также нитям, тряпкам и т. д., они могут блокировать колеса, вилку и мачту тоже следует проверить. По окончании работы  вилки должны быть разгружены и опущены в самое низкое положение.

  - Смазка

Используйте моторное масло или солидол для смазки всех подвижных частей.

  - Удаление воздуха

Воздух может поступить в гидронасос во время транспортировки после того, как клиент его купит.  Это приведет к тому, что шток поршня не сможет поддерживать поднятую высоту.  Воздух можно удалить следующим образом: потяните ручку управления (FS107) вверх и переместите ручку управления (FS110) вверх и вниз в течение нескольких раз.

- регулировка

На тяге этого ручного штабелера вы можете найти рукоятку управления (FS107), которая может регулироваться в трех положениях: нижнее - опускать вилки; нейтральное - перемещать груз и верхнее - поднимать вилку. Эти три позиции были заранее установлены на заводе. Если, однако, они были изменены, вы можете настроить в соответствии со следующим шагом:

5.1 Если вилы поднимаются при накачке в нейтральном положении, поверните регулировочную гайку (FS116) на регулировочном болте (FS115) по часовой стрелке или поверните регулировочный винт (F229) по часовой стрелке до тех пор, пока действие накачки не поднимет вилки и нейтральное положение не будет функционировать должным образом.

5.2 Если вилы опускаются при накачке в нейтральном положении, поверните гайку (FS116) или винт (F229) против часовой стрелки до тех пор, пока вилки не опустятся.

5.3 Если вилки не опускаются, когда рукоятка управления (FS107) находится в нижнем положении, поверните гайку (FS116) или винт (F229) по часовой стрелке до тех пор, пока подъем рукоятки управления (FS107) не опустит вилки. Затем проверьте нейтральное положение в соответствии с пунктами 5.1 и 5.2, чтобы убедиться, что гайка (FS116) и винт (F229) находятся в правильном положении..

5.4 Если вилки не поднимаются при накачке в подъемном положении, поверните гайку (FS116) или винт (F229) против часовой стрелки до тех пор, пока вилки не поднимутся при накачке в подъемном положении. Затем проверьте нижнее и нейтральное положение в соответствии с пунктами 5.1, 5.2 и 5.3.

- УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| No | Неисправность | Причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вилы не поднимаются на максимальную высоту | -Недостаточно Гидравлического масла. | - Долейте масло. |
| 2 | Вилы не поднимаются. | - Гидравлическое масло отсутствует. - В масле есть примеси. - Гайка (FS116) слишком высоко или винт (F229) слишком закрыт, держите нагнетательный клапан открытым. - Воздух попал в гидравлическое масло. | - Залейте масло. - Смените масло. - Отрегулируйте гайку (FS116) или винт (F229).(см. пункт 4.4) - Стравите воздух.(см. пункт 3.4) |
| 3 | Вилы не опускаются. | - Шток поршня (F248) или корпус насоса (F225) или мачта (F346) деформировались в результате уклона нагрузки в одну сторону или перегрузки. - Вилка долгое время удерживалась в высоком положении с обнаженным штоком поршня, что приводило к ржавлению и заклиниванию штока. - Регулировочная гайка (FS116) или винт (F229) находятся в неправильном положении. - Ролики (F327) не смазаны | Замените его. - Держите вилы в опущенном положении, если не используете, и уделяйте больше внимания смазыванию стержня. Отрегулируйте гайку (FS116) или винт (F229). (см. пункт 5.3) - Смажьте их. |
| 4 | Утечки | - Уплотнительные детали изношены или повреждены. - Какая - то часть треснула или износилась. | - Замените на новые. - Замените на новые. |
| 5 | Вилка опускается без срабатывания выпускного клапана. | - Примеси в масле приводят к тому, что выпускной клапан не может плотно закрыться. - Некоторые части гидравлической системы треснуты или пробурены. - Воздух поступает в масло. - Уплотнительные детали изношены или повреждены. - Регулировочная гайка (FS116) или винт (F229) находятся в неправильном положении. | - Замените на новое масло. - Осмотрите и замените ненужные части. - Стравите воздух. (См. пункт 3.4) - Заменить на новые. - Отрегулируйте гайку (FS116) или винт (F229). (См. пункт 5.2) |

ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ШТАБЕЛЕР, ЕСЛИ ВЫ НЕ ОБУЧЕНЫ И УПОЛНОМОЧЕНЫ ДЕЛАТЬ ЭТО

#### Список деталей ручки

| Номер. | Наименование | Кол-во. | Номер. | Наименование | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FS101 | Пружина | 1 | FS109 | Пружинный шплинт | 1 |
| FS102 | Плоская пружина | 1 | FS110 | Ручка | 1 |
| FS103 | Пружинный шплинт | 1 | FS111 | Тяговая пластина | 1 |
| FS104 | Пружинный шплинт | 1 | FS112 | Штифт | 1 |
| FS105 | Резиновая прокладка | 1 | FS113 | Выпускной стержень | 1 |
| FS106 | Ролик | 1 | FS114 | Цепь | 1 |
| FS107 | Рычаг управления | 1 | FS115 | Регулировочный болт | 1 |
| FS108 | Пружинный шплинт | 1 | FS116 | Регулировочная гайка | 1 |

#### Список деталей насоса для моделей SYC 1,0т 1,6м ;1,5т 1,6м; 1,0т 3,0м; 1,5т 3,0м.

| Номер. | Наименование | Кол-во. | Номер. | Наименование | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F201 | Поршневой шток насоса | 1 | F229 | Винт | 1 |
| F202 | Пружинная шайба | 1 | F230 | Гайка | 1 |
| F203 | Пружина | 1 | F231 | Пружина | 1 |
| F204 | Пыльник | 1 | F232 | Штифт клапана | 1 |
| F205 | Прокладка | 1 | F233 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| F206 | Втулка | 2 | F234 | Пыльник | 1 |
| F207 | Винт | 3 | F235 | Винтовая крышка | 1 |
| F208 | Шайба | 3 | F236 | Уплотнительная шайба | 1 |
| F209 | Пружинная шайба | 3 | F237 | Adjusting Bolt | 1 |
| F210 | Скоба | 1 | F238 | Пружина | 1 |
| F211 | Роликовый вал | 1 | F239 | Посадочное место под пружину | 1 |
| F212 | Винт | 1 | F240 | Стальной шарик | 1 |
| F213 | Вал | 1 | F241 | Уплотнительная шайба | 1 |
| F214 | Прижимной ролик | 1 | F242 | Винт | 1 |
| F215 | Рычаг педали | 1 | F243 | Стопорное кольцо | 1 |
| F216 | Пружинный шплинт | 1 | F244 | Y-образное кольцо | 1 |
| F217 | Винт | 1 | F245 | Опорное кольцо | 1 |
| F218 | Уплотнительная шайба | 1 | F246 | Поршень | 1 |
| F219 | Пружина | 1 | F247 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| F220 | Стальной шарик | 1 | F248 | Подъемный шток поршня | 1 |
| F221 | Вал клапана насоса | 1 | F249 | Винт | 1 |
| F222 | Седло клапана насоса | 1 | F250 | Винт | 1 |
| F223 | Уплотнительное кольцо | 1 | F251 | Трубопровод | 1 |
| F224 | Пружинная шайба | 1 | F252 | Уплотнительное кольцо | 2 |
| F225 | Корпус насоса | 1 | F253 | Винтовая крышка | 1 |
| F226 | Стопорное кольцо | 1 | F254 | Пыльник | 1 |
| F227 | Пружинный шплинт | 1 | F262 | Пружина | 2 |
| F228 | Рычажная пластина | 1 |  |  |  |

##### Список деталей мачты модели SYC 1,0т 3,0м; 1,5т 3,0м.

| Номер. | Наименование | Кол-во. | Номер. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | Сетчатая крышка | 1 | 132 | Вал | 1 |
| 102 | Винт | 6 | 133 | Эксцентрик | 1 |
| 103 | Зажим | 6 | 134 | Шайба | 4 |
| 104 | Мачта | 1 | 135 | Вал ролика | 2 |
| 105 | Ручка | 1 | 136 | Ролик | 2 |
| 106 | Гайка | 3 | 137 | Стопорное кольцо оси | 14 |
| 107 | Гайка | 2 | 138 | Винт | 8 |
| 108 | Болт | 1 | 139 | Гайка | 8 |
| 109 | Болт | 1 | 140 | Соединительная пластина | 1 |
| 110 | Эластичная шайба | 1 | 141 | Винт | 4 |
| 111 | Шайба | 1 | 142 | Стопорное кольцо для отверстия | 4 |
| 112 | Втулка | 2 | 143 | Втулка | 8 |
| 113 | Втулка | 2 | 144 | Ролик | 4 |
| 114 | Колесная рама | 1 | 145 | Стопорное кольцо | 8 |
| 115 | Гайка | 2 | 146 | Стальной шарик | 8 |
| 116 | Эластичная шайба | 2 | 147G | Вилы | 4 |
| 117 | Ось | 2 | 148 | Гайка | 4 |
| 118 | Шайба | 8 | 149 | Болт | 2 |
| 119 | Гайка | 1 | 150 | Соединитель | 2 |
| 120 | Колесо | 2 | 151 | Цепь | 2 |
| 121 | Втулка | 8 | 152 | Ролик для цепи | 2 |
| 122 | Винт | 2 | 153 | Внутренняя мачта | 1 |
| 123 | Колесная рама с тормозами | 1 | 154 | Винт | 4 |
| 124 | Тормозная пластина | 1 | 155 | Ось | 4 |
| 125 | Пружина | 1 | 156 | Пружинный шплинт | 1 |
| 126 | Втулка | 1 | 157 | Рамка | 4 |
| 127 | Гайка | 1 | 158 | Колесо | 2 |
| 128 | Гайка | 1 | 159 | Болт | 4 |
| 129 | Винт | 1 | 160 | Ось | 2 |
| 130 | Педаль | 1 | 161 | Стопорное кольцо для отверстия | 2 |
| 131 | Пружинный шплинт | 1 |  |  |  |

Список деталей мачты модели SYC 1,0т 1,6м;1,5т 1,6м.

| Номер. | Наименование | Кол-во | Номер. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F301 | Болт | 1 | F331 | Стопорное кольцо | 4 |
| F302 | Эластичная шайба | 1 | F334 | Болт | 4 |
| F303 | Шайба | 1 | F335 | Гайка | 4 |
| F304 | Втулка | 2 | F336 | Вилы | 2 |
| F305 | Втулка | 2 | F337 | Стопорное кольцо | 4 |
| F306 | Колесная рама | 1 | F338 | Втулка | 4 |
| F307 | Гайка | 2 | F339 | Roller | 4 |
| F308 | Эластичная шайба | 2 | F340 | Стопорное кольцо | 4 |
| F309 | Ось колеса | 2 | F341 | Стальной шарик | 4 |
| F310 | Пыльник | 4 | F342 | Соединитель | 2 |
| F311 | Втулка | 4 | F343 | Цепь | 2 |
| F312 | Колесо | 2 | F344 | Гайка | 2 |
| F313 | Винт | 2 | F345 | Болт | 1 |
| F314 | Колесная рама с тормозом | 1 | F346 | Мачта | 1 |
| F315 | Шайба | 1 | F347 | Сетка | 1 |
| F316 | Гайка | 1 | F348 | Клипса | 6 |
| F317 | Тормозная пластина | 1 | F349 | Винт | 6 |
| F318 | Пружина | 1 | F350 | Кольцо, удерживающее насос | 1 |
| F319 | Пыльник | 1 | F351 | Гайка | 3 |
| F320 | Гайка | 1 | F352 | Гайка | 2 |
| F321 | Гайка | 1 | F353 | Болт | 1 |
| F322 | Винт | 1 | F354 | Стопорное кольцо | 2 |
| F323 | Педаль | 1 | F355 | Ролик для цепи | 2 |
| F324 | Эластичный штифт | 1 | F356 | Втулка | 2 |
| F325 | Штифт | 1 | F357 | Стопорное кольцо | 2 |
| F326 | Эксцентрик | 1 | F358 | Вал | 1 |
| F327 | Ролик | 2 | F359 | Эластичный штифт | 1 |
| F328 | Втулка | 4 | F360 | Корпус | 1 |
| F329 | Пыльник | 4 | F361 | Эластичная шайба | 3 |
| F330 | Ось загрузочного ролика | 2 |  |  |  |

Список деталей вил.

| Номер. | Наименование | Кол-во. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стопорное кольцо | 1 |
| 2 | Длинная ось | 1 |
| 3 | Стопорное кольцо | 1 |
| 4 | Регулировочная вилка | 2 |
| 5 | Гайка | 4 |
| 6 | Болт | 4 |
| 7 | Рамная каретка | 1 |
| 8 | Стопорное кольцо для отверстия | 4 |
| 9 | Втулка | 4 |
| 10 | Ролик | 4 |
| 11 | Стопорное кольцо | 4 |
| 12 | Стальной шарик | 4 |
| 13 | Болт | 2 |

7.	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Штабелер изготовлен в соответствии с директивой 2006/42/EC и соответствует требованиям ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования" при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Гарантийный срок 6 месяцев, со дня продажи (получения покупателем) штабелера, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Модель ________________ Заводской №_______________ Дата выпуска

Дата продажи «____» « ___________________» 20_____ г.

Подпись продавца ______________________

Штамп торгующей организации

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ШТАБЕЛЕРА

| Дата | Сведения о ремонте тали или замене ее узлов и деталей | Подпись лица, ответственного за содержание тали |
| --- | --- | --- |